## Slide 1: Verilog HDL. АЛУ
Архитектуры микропроцессорных систем и средств
1

## Slide 2
Попов
Михаил
Геннадиевич
@gr33nka
Терновой
Николай
Эдуардович
@ternovoy_n

## Slide 3: План лабораторной работы
1 пара
  О лабораторных работах (T)
  Введение в FPGA и Verilog HDL (T)
  Тренинг по Altera Quartus II и Verilog HDL (TS)
  Задание на отладочном стенде (S)
2 пара
  Арифметико-логическое устройство (T)
  Описание АЛУ на Verilog HDL (S)
  Основы верификации цифровых блоков (TS)
  Верификация АЛУ (S)
  Проверка на отладочном стенде (S)

## Slide 4: Цель лабораторных работ
Используя Verilog HDL реализовать на базе FPGA программируемый процессор с архитектурой RISC-V с подсистемой прерывания и системой ввода\вывода

## Slide 5: ЛР1. Verilog HDL. АЛУ

## Slide 6: ЛР2. Регистровый файл. Память. Программируемое устройство

## Slide 7: ЛР3. Тракт данных RISC-V

## Slide 8: ЛР4. Тракт данных RISC-V. Устройство управления

## Slide 9: ЛР5. Верификация процессора. Программирование

## Slide 10: ЛР6. Подсистема прерывания

## Slide 11: ЛР7. Ввод\вывод. Периферийные устройства
Bus
Процессор
Память
#1
#2
#3

## Slide 12: ЛР8. Программирование. Индивидуальное задание

## Slide 13: План лабораторных работ
Verilog HDL. АЛУ → 3
Регистровый файл. Память. Программируемое устройство → 3
Тракт данных RISC-V → 4
Тракт данных RISC-V. Устройство управления → 4
Верификация процессора. Программирование (as) → 5
Подсистема прерывания → 5
Ввод/вывод. Периферийные устройства → 6
Программирование (C). Индивидуальное задание → 6

## Slide 15: FPGA

## Slide 16: Мультиплексор

## Slide 17: LE

## Slide 18: LE

## Slide 19
LE
LE
LE
LE
LE
LE

## Slide 24: Процесс компиляции
Синтез и верификация Verilog кода
Имплементация
Bitstream

## Slide 25: Verilog HDL

## Slide 26
module
endmodule

## Slide 27
top
module top
endmodule

## Slide 28
top
module top ();
endmodule

## Slide 29
module top (
input a,
input b,
input clk,
output q
);
endmodule
top
a
b
clk
q

## Slide 30
module top (
input a,
input b,
input clk,
output q
);
wire c;
endmodule
top
a
b
clk
q
c

## Slide 31
c
module top (
input a,
input b,
input clk,
output q
);
wire c;
assign c = a;
endmodule
top
a
b
clk
q

## Slide 32
module top (
input a,
input b,
input clk,
output q
);
wire c;
assign c = a & b;
endmodule
top
a
b
clk
q
c

## Slide 33
module fulladder (a, b, cin, s, cout);
input a, b, cin;
output s, cout;
wire p, g;
assign p = a ^ b;
assign g = a & b;
assign s = p ^ cin;
assign cout = g |(p & cin);
endmodule

## Slide 34
module top (
input a,
input b,
input clk,
output q
);
wire c;
assign c = a & b;
endmodule
top
a
b
clk
q
c

## Slide 35
module top (
input a,
input b,
input clk,
output q
);
wire c;
reg t;
assign c = a & b;
endmodule
top
a
b
clk
q
c
t

## Slide 36
module top (
input a,
input b,
input clk,
output reg q
);
wire c;
assign c = a & b;
endmodule
top
a
b
clk
q
c
q

## Slide 37
module top (
input a,
input b,
input clk,
output reg q
);
wire c;
assign c = a & b;
always @ ()
endmodule
top
a
b
clk
q
c
q

## Slide 38
module top (
input a,
input b,
input clk,
output reg q
);
wire c;
assign c = a & b;
always @ (posedge clk)
endmodule
top
a
b
clk
q
c
q

## Slide 39
module top (
input a,
input b,
input clk,
output reg q
);
wire c;
assign c = a & b;
always @ (posedge clk)
q <= c;
endmodule
top
a
b
clk
q
c
q

## Slide 40
module top (
input a,
input b,
input clk,
output reg q
);
wire c;
always @ (posedge clk)
q <= c;
assign c = a & b;
endmodule
top
a
b
clk
q
c
q

## Slide 41
module top (
input a,
input b,
input clk,
output reg q
);
always @ (posedge clk)
q <= a & b;
endmodule
top
a
b
clk
q
q

## Slide 42: Комбинационная логика
module dut (
input a, b, c,
output y
);
assign y = a & ~b & ~c | a & ~b & c | a & ~b & c;
endmodule

## Slide 43: Иерархия модулей в Verilog
module inv (
input a
output y
);
assign y = ~a;
endmodule
module and_3 (
input a, b, c,
output y
);
assign y = a & b & c;
endmodule

## Slide 44: Иерархия модулей в Verilog
module dut (
input a, b, c,
output y
);
wire n1;
and_3 andgate (
.a(a),
.b(b),
.c(c),
.y(n1)
);
inv inverter (
.a(n1),
.y(y)
);
endmodule
Имя подключаемого модуля (and_3, inv)
Название примитива. Например, нам может понадобиться 3 копии модуля and_3. Тогда мы сможем подключить 3 экземпляра модуля and_3, используя различные наименования для прототипов (andgate_1, andgate_2 …)
Символ точка, перед наименованием порта отсылает к реальному порту подключаемого модуля (у модуля inverter, порты именуются a, y). В скобках обозначается куда будут подключаться сигналы в top-модуле

## Slide 45: Тернарный оператор
? : данный оператор называется тернарным, т.к. в нем используется 3 входных значения: s, d1, d0.
module ternarny (
input [3:0] d0, d1,
input s,
output [3:0] y
);
assign y = s ? d1 : d0;
endmodule

## Slide 46: D-триггер
module flop (
input clk,
input [3:0] d,
output reg [3:0] q
);
always @ (posedge clk)
q <= d;
endmodule

## Slide 47: D-триггер, с синхронным сбросом
module flopr (
input clk,
input reset,
input [3:0] d,
output reg [3:0] q
);
always @ (posedge clk)
if (reset) q <= 4’b0;
else q <= d;
endmodule

## Slide 48: D-триггер, с асинхронным сбросом
module flopr (
input clk,
input reset,
input [3:0] d,
output reg [3:0] q
);
always @ (posedge clk or posedge reset)
if (reset) q <= 4’b0;
else q <= d;
endmodule

## Slide 50: CASE
module mux (
input [3:0] d0, d1, d2, d3,
input [1:0] s,
output reg [3:0] y
);
always @ (*) begin
case (s)
2'b00: y = d0;
2'b01: y = d1;
2'b10: y = d2;
2'b11: y = d3;
endcase
end
endmodule

## Slide 51: Неблокирующее присваивание
module test (
input clock,
input [3:0] in,
input reg [3:0] x,
output reg [3:0] y,
output reg [3:0] z
);
always @ (posedge clock) begin
x <= in + 1;
y <= x + 1;
z <= y + 1;
end
endmodule

## Slide 52: Блокирующее присваивание
module test (
input clock,
input [3:0] in,
input reg [3:0] x,
output reg [3:0] y,
output reg [3:0] z
);
always @ (posedge clock) begin
x = in + 1;
y = x + 1;
z = y + 1;
end
endmodule

## Slide 53: План лабораторной работы
1 пара
  О лабораторных работах (T)
  Введение в FPGA и Verilog HDL (T)
  Тренинг по Altera Quartus II и Verilog HDL (TS)
  Задание на отладочном стен (S)
2 пара
  Арифметико-логическое устройство (T)
  Описание АЛУ на Verilog HDL (S)
  Основы верификации цифровых блоков (TS)
  Верификация АЛУ (S)
  Проверка на отладочном стенде (S)

## Slide 54: План лабораторной работы
1 пара
  О лабораторных работах (T)
  Введение в FPGA и Verilog HDL (T)
  Тренинг по Altera Quartus II и Verilog HDL (TS)
  Задание на отладочном стен (S)
2 пара
  Арифметико-логическое устройство (T)
  Описание АЛУ на Verilog HDL (S)
  Основы верификации цифровых блоков (TS)
  Верификация АЛУ (S)
  Проверка на отладочном стенде (S)

## Slide 55: Задание на отладочном стенде
module mission_1 (
input [9:0] SW,
output [6:0] HEX2
);
// реализовать модуль управления
// семисегментными индикаторами
endmodule

## Slide 56: План лабораторной работы
1 пара
  О лабораторных работах (T)
  Введение в FPGA и Verilog HDL (T)
  Тренинг по Altera Quartus II и Verilog HDL (TS)
  Задание на отладочном стен (S)
2 пара
  Арифметико-логическое устройство (T)
  Описание АЛУ на Verilog HDL (S)
  Основы верификации цифровых блоков (TS)
  Верификация АЛУ (S)
  Проверка на отладочном стенде (S)

## Slide 57: Сумматор

## Slide 58: Сумматор

## Slide 59: Арифметико-логическое устройство
АЛУ – блок процессора, выполняющий арифметические и поразрядно логические операции
  Арифметические операции имеют перенос
  Логические операции без переноса
АЛУ – комбинационная схема
На вход АЛУ поступают информационные сигналы (данные, над которыми происходит операция) и управляющие сигналы (определяют, какая операция будет произведена над данными), на выходе – результат операции
АЛУ формирует флаги результата

## Slide 60: Пример АЛУ

## Slide 71: План лабораторной работы
1 пара
  О лабораторных работах (T)
  Введение в FPGA и Verilog HDL (T)
  Тренинг по Altera Quartus II и Verilog HDL (TS)
  Задание на отладочном стен (S)
2 пара
  Арифметико-логическое устройство (T)
  Описание АЛУ на Verilog HDL (S)
  Основы верификации цифровых блоков (TS)
  Верификация АЛУ (S)
  Проверка на отладочном стенде (S)

## Slide 72: АЛУ RISC-V
module miriscv_alu (
input [`ALU_OP_WIDTH-1:0] operator_i,
input [31:0] operand_a_i,
input [31:0] operand_b_i,
output [31:0] result_o,
output comparison_result_o
);

## Slide 73: План лабораторной работы
1 пара
  О лабораторных работах (T)
  Введение в FPGA и Verilog HDL (T)
  Тренинг по Altera Quartus II и Verilog HDL (TS)
  Задание на отладочном стен (S)
2 пара
  Арифметико-логическое устройство (T)
  Описание АЛУ на Verilog HDL (S)
  Основы верификации цифровых блоков (TS)
  Верификация АЛУ (S)
  Проверка на отладочном стенде (S)

## Slide 74: Основы верификации
Терновой Н.Э.

## Slide 75: Среда тестирования

## Slide 76
Среда тестирования – это модуль на HDL, который используется для
тестирования другого модуля, называемого тестируемое устройство
(device under test, DUT). (Некоторые программы разработки называют
тестируемый модуль unit under test, UUT.) Среда тестирования
содержит операторы для генерации значений, подаваемых на входы
DUT и, в идеале, также и для проверки, что на выходе получаются
правильные значения. Наборы входных и желаемых выходных
значений называются тестовыми векторами.

## Slide 77
Директива `timescale unit / precision. В этом файле каждая единица времени равна 1нс, а моделирование проводится с точностью 1пс. Если в файле нет указания на шкалу времени, то единица времени и точность используются по умолчанию (обычно оба параметра равны 1нс);
имя тестового модуля;
Порты input, объявляются, как тип reg, порты output, как wire;
Подключение устройства, для тестирования (концепция DUT);
Оператор initial выполняет содержащиеся в нем операторы при начале симуляции. В данном случае он подает на входы набор 000 и ждет 10 единиц модельного времени. Оператор initial, является несинтезируемой конструкцией и в основном используется для описания testbench.
1
2
3
4
5

## Slide 79: 1) Временные диаграммы тестовых воздействий. 2) Список сигналов, выведенных в окно симуляции. 3) Список всех сигналов, описанных в testbench. 4) Командная строка modelsim, лог команд.

## Slide 81: 1) $display – системная функция вывода сообщений на экран. Флаг %m – указывает имя тестбечна 2) ) $error – системная функция вывода сообщения об ошибке, с указанием времени, когда была зарегистрирована ошибка 3) $realtime – функция возвращает отсчет во временных единицах, в виде вещественного числа. Точность возвращаемого значения зависит от второго параметра директивы `timescale

## Slide 83: Пример исполнения функции $error

## Slide 84: Пример генерации тактового сигнала clk
#5 – это величина половины периоды. Данный пример – это генерация clk частотой 100 МГц (период 10нс).
Например, генерация clk с частотой в 50 МГц, будет иметь задержку в блоке always в #10 (период 20нс).

## Slide 85: Как создать testbench в среде Quartus?
Рассмотрим пример создания tb, на примере модуля sillyfunction
1) Напишите ваш tb, и сохраните его. Все tb описываются, как Verolog HDL file. (для примера, вы описали модуль testbench1, из примера выше)
2) Используйте сочетания клавиш Ctrl+Shift+E.
3) Следуйте пошаговой инструкции далее.

## Slide 90: Пример тестирования модуля ALU

## Slide 91: Все операции содержат oper, операнды srcA и srcB. Почему бы не упростить читабельность и работы с tb, используя task? Входные аргументы task, разделяются на input/output. Изменяя значение поля oper и операндов, можно задать любую из поддерживаемых операций и любые операнды, над которыми будет совершаться операция. Так же, мы можем задать вывод необходимой информации в лог, а затем в tb, обращаться к task с необходимыми входными аргументами.

## Slide 92: Пример использования task

## Slide 94: Требования к моделированию АЛУ
Написать tb, на каждую из операций. Каждую операцию проверить не менее, чем на 8 парах операндов.
Использовать директивы $display, $error. Самостоятельно ознакомиться и использовать в tb директиву $fwrite, $finish.
Изучить поведение АЛУ, при подачи на операнды не штатных значений. Ознакомиться с состоянием x в Verilog

## Slide 95: План лабораторной работы
1 пара
  О лабораторных работах (T)
  Введение в FPGA и Verilog HDL (T)
  Тренинг по Altera Quartus II и Verilog HDL (TS)
  Задание на отладочном стен (S)
2 пара
  Арифметико-логическое устройство (T)
  Описание АЛУ на Verilog HDL (S)
  Основы верификации цифровых блоков (TS)
  Верификация АЛУ (S)
  Проверка на отладочном стенде (S)

## Slide 96: Задание
Верифицировать разработанное АЛУ с помощью testbench. Продемонстрировать полученный результат преподавателю
(если осталось время) Внедрить верифицированное АЛУ в отладочный стенд. В качестве входных данных и сигналов управления использовать переключатели switch на стенде. Информацию выводить на семисегментный индикатор в 16-ричном формате